## Slide 1
Analyse de la surface
Interféromètre ZYGO
www.institutoptique.fr
Controles interférométriques / Aberrations
L’ algorithme de Hariharan sert à mesurer précisément des formes en analysant plusieurs images d’interférences avec un léger décalage entre elles (ici 5 images avec un décalage de phase de π/2 entre chaque image)
  Principe
  Comparer une onde réfléchie par l’échantillon à une onde de référence
  → création de franges d’interférence
Capture d’image depuis la camera
Ouverture d’un set d’image
On applique ensuite un algorithme de déroulement de la phase pour reconstruire une phase continue.
  Instrument pour mesurer des états de surfaces avec une précision nanométrique.
  Interface de contrôle
  - Contrôler la position de la cale piézoélectrique
  Récupérer les images des franges
  Traiter les images
  Afficher les résultats
Acquisition des images
  Sélection des images / Gestion des masques
Traitement de la phase
  Algorithme de Hariharan / Correction (tilt)
Analyse des aberrations
Calcul Coefficients Zernike
Affichage front corrigé
Calcul de la PSF
Calcul de la FTM
Interféromètre de Zygo
Etapes de traitement
Acquisition des images
Gestion des masques
Traitement de la phase
Analyse des aberrations
Calcul Coefficents Zernike
Calcul Coefficents Seidel
Affichage front corrigé
Calcul de la PSF
Seconde vie du Zygo
Développement permettant le prolongement de l’utilisation d’un matériel déjà existent en garantissant une compatibilité matérielle pérenne
Nous ne compterons pas le (faible ?) nombre de requêtes à des IA génératives dans le bilan carbone…